超低温冰箱

1、温控范围：－50℃～－86℃ 可调，35℃室温环境仍可正常运行

*2、温度精度: 0.1℃

3、微处理控制器：齐眼线高度的中央信息处理中心，包括微处理控制器和监控系统，以确保所有监控显示易于读取。

4、100%纯天然生态制冷剂，无CFC,HCFC和HFC

*5、压缩机：2台，2x1.5hp新型Embraco封闭式工业级压缩机，超强制冷能力

6、多功能报警:高低温报警、环境温度报警、冷凝过滤器报警、开关门报警、电 断电指示 源警报、传感器错误警报等,所有警报、可听可视。

7、箱体结构：腔体内部全部采用304不锈钢材料，外部有环氧树脂涂层，耐腐蚀，传热好，防止结霜生锈，冷气均匀。
8、箱体表面为重型冷轧腔体表面结构，耐腐蚀粉末涂层表面处理。保温层80mm的真空隔热板，采用VIP技术，具有更高的隔热效果。

*9.箱内分层:5层。标配5层内门，同时也可灵活选择多种不同的内门配置以满足客户的各种需求。标配4层隔板为坚固的不锈钢搁架，超大负荷承重。每层隔板高度均可随意调节,适宜各种形状、大小的容器的保存和取放。

*10、内门采用20mmPU板绝热并进行颜色编码。

11、密封条:双重门密封胶条，外加一层保温层镶嵌在箱体内，确保最佳密封和绝热效果，共3层。

12、符合人体工程学的门把手设计，单手操作，标配门锁扣设计，方便用户独立配套挂锁，可自配挂锁实现双人双锁，加强样品保护。

13、压力平衡口位于冰箱外门上部

14、过滤器：便于拆卸、可水洗的空气进气过滤器，位于冷凝器前部，防止冷凝器上灰尘凝结，确保最佳散热效果。

*15、内部容积：445L。要求为进口产品，需提供原生产厂家鲜章授权书（彩印及电子章授权书无效）及印刷彩页，以保证质量及售后。